Board Guard Board Sensor View

## Ça fait quoi ?
Board Guard est munis d'une seule sonde Dallas de type Thermo plongeur et 2 écrans .
Ceci afin de pouvoir retranscrire les températures des différents modules ainsi que la sienne.
C'est un peu le contrôleur des sondes!!
## A quoi ça Ressemble

## Le schéma
Voici comment faire pour câbler deux écran sur une même Board:
La seule différence se fera dans le paramétrage des devices, l'id devra ne pas être le même.
## Mise en Place
- Assigner à chaque module ESP avec un Numéro d'unité
-
  Liste numérotée
- Paramétrer UDP sur chaque module
- Sur Board Guard Activer P2P Network
Une fois mise en place, nous pouvons passer aux Rules
Ceci permettra la transmission de donnée des module vers l'unité réceptrice.
## Les Rules
Sur chacun des dispositifs ESP créer une règle pour envoyé la mesure prise à Board Guard
Exemple:
// SECTION SEND TEMP On Clock#Time do SendTo 6,oled,5,1,RACKMATIC: [BME280#Temperature]° endon

SenTo Permet de déterminer le type d'envoie soit UDP 6 est les numero d'unité de Board Guard. oled designe l'ecran oled 1036. 5,1, RACKMATIC: [BME280#Temperature]° désigne la ligne 5 et 1 permet d'y ajouter du texte derrière en guise de commentaire, [BME280#Temperature]° affichera la valeur du capteur BME sur la sonde appelé Temperature.

— sylvain 2020/09/20 22:12